E-TECH W MOBILE 09 MONOFASE

Caldaia elettrica per solo riscaldamento a due stadi di potenza, premontata su carrello per la movimentazione manuale.

▪ Caldaia elettrica avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo in acciaio ST37/2 di elevato spessore.

- Resistenze in acciaio inossidabile Incoloy 800 amovibili fissate con guarnizioni nella parte superiore del corpo caldaia.

- Isolamento in lana di roccia.

- Elegante mantello metallico laccato bianco e sottoposto prima della verniciatura ad un trattamento di  sgrassaggio e fosfatazione.

- Pannello di comando completo di: interruttore generale, interruttori di selezione potenza, termostato di regolazione da 30°C a 85°C, termo-manometro, spia di intervento del termostato, predisposizione all’ inserimento di orologio programmatore.

Dotazione di serie:

- Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.

- Circolatore impianto riscaldamento RS 25/6.

- Vaso di espansione di capacità pari a 10 Lt.

- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar.

- Dispositivo di spurgo aria automatico.

▪ Collegamenti idraulici:

N. 2 valvole di sezionamento mandata e ritorno riscaldamento, con termometro integrato.

N. 2 attacchi rapidi con portagomma Ø25.

N. 1 rubinetto di scarico con porta gomma ½”.

▪ Collegamenti elettrici:

- N. 1 spina monofase di potenza.

- N. 1 spina monofase per l’alimentazione degli ausiliari.

Dati tecnici principali:

- Possibilità di impostare la potenza massima a 5,6 e 8,4 kW.

- Potenza utile massima (rendimento del 100%): 8,4 kW.

- Pressione max di esercizio: 3 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 85 °C.

- Selezione potenza bistadio.

- Perdita di carico caldaia: 10 mbar.

- Tensione di alimentazione: 230V, L+N.

- Dimensioni L x P x H: 570mm x 610mm x 1210mm.

- Peso a vuoto: 55 kg.

Marca ACV - Modello: E-TECH W MOBILE 09 MONOFASE