HEATMASTER 70 N

Produttore d’acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto, funzionante a gas metano, G.P.L. o gasolio, avente le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del circuito primario:

- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano ad elevato spessore.

- Scambiatore circuito primario in acciaio con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi.

- Tubi fumo dotati di turbolatori in acciaio speciale per alte temperature.

- Predisposizione all’eventuale collegamento di un impianto di riscaldamento.

- Circolatore di carico anti-stratificazione per la circolazione forzata dell’acqua primaria con sola funzione di ottimizzare i fattori di scambio termico.

- Circuito completo di gruppo di carico manuale, vasi d’espansione, valvola di sicurezza e pressostato di minima.

Caratteristiche del circuito secondario (sanitario):

- Scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

Bruciatore e regolazione:

- Abbinabile al bruciatore premiscelato ACV BG 2000-S/70 a gas metano o G.P.L, oppure a idoneo bruciatore ad aria soffiata gas/gasolio del tipo on-off.

- Omologazione del raccordo fumi per scarico del tipo B23.

- Pannello di comando precablato completo di: interruttore generale, commutatore estate/inverno, orologio programmatore giornaliero, termostato di regolazione, termostato limite, termostato a riarmo manuale, termo-manometro, spia di mancanza acqua, spia di blocco e sovratemperatura.

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

543 Lt. nei primi 10’; 1794 Lt. nei primi 60’; 1573 Lt./h in continuo.

- Potenza termica utile: 63,0 kW.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

- Superficie di scambio: 3,14 mq.

- Dimensioni: L x P x H = 680mm x 678mm x 1743mm.

La macchina è certificata CE.

Marca ACV – Modello: HM 70 N