HEATMASTER BOX SINGLE PLUS

Modulo di contenimento ideato per il posizionamento a cielo libero in ambiente esterno in conformità a quanto prescritto dal D.M. 12 Aprile 1996 per i produttori di acqua sanitaria e riscaldamento serie HeatMaster.

Descrizione principale del modulo:

- Possibilità di inserimento di un HeatMaster (escluso HeatMaster 201 Booster)

- Basamento composto da traversi e piano di calpestio in alluminio mandorlato.

- Porte di manutenzione e ispezione con aperture si anteriori che posteriori tramite apposita chiave esagonale.

- Pennellatura completamente amovibile dall’esterno.

- Griglie di aerazione di dimensioni conformi a quanto prescritto dal D.M. 12 Aprile 1996 e adeguato anche per installazione a GPL.

- Tasto a fungo esterno di emergenza.

Attacchi per sollevamente del modulo tramite gru posizionati sugli spigoli dello stesso.

Dati Tecnici:

- Grado di protezione elettrica IP: X5.

- Tipo pannellatura: in lamiera plastificata a doppia parete tipo sandwich di spessore pari a 23 mm con isolamento.

- Dimensioni (L x P x H): 2060 x 1300 x 2400 mm

- Peso a vuoto: 250 Kg.

ATTENZIONE:

Durante qualsiasi spostamente l’HeatMaster Box deve essere vuoto e l’HeatMaster deve essere introdotto solo dopo il definitivo posizionamento dell’ HeatMaster Box.

L’HeatMaster Box deve essere posizionato su una superficie piana e di materiale omogeneo conforme alle normative vigenti e dimensionata al fine di supportare il peso del Box, dell’HeatMaster a pieno carico e di eventuale altri accessori.

Marca ACV - Modello: HEATMASTER BOX SINGLE PLUS