E-TECH P 57

Caldaia elettrica a basamento per solo riscaldamento avente:

- Corpo in acciaio ST37/2 ad elevato spessore.

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile Incoloy 800 amovibili e fissate con guarnizioni nella parte superiore del corpo caldaia.

- Protezione tramite fusibile per ogni resistenza.

- Isolamento in poliuretano rigido spruzzato di spessore pari a 50mm.

- Mantello metallico laccato a forno colore rosso.

- Pannello comandi completo di: interruttore di comando, n. 4 spie di funzionamento dei rispettivi stadi di potenza, spia di blocco di sovra-temperatura, termostato di regolazione 0 - 90°C, termometro e termostato di sicurezza a riarmo manuale.

- Predisposizione per l’inserimento della centralina per cascata E-tech P CONTROL (per controllo di temperatura, gestione allarmi e rotazione sequenza di accensione di caldaie in cascata).

- Funzione di riporto a zero della potenza in caso di black-out.

Dati tecnici principali:

- Alimentazione elettrica circuito di potenza: 400V / 3 / 50Hz.

- Alimentazione elettrica circuito di comando: 230V / 1 / 50Hz.

- Potenza elettrica assorbita: 57,6 kW.

- Potenza termica resa max: 57,6 kW.

- Potenza termica resa min: 14,4 kW.

- Pressione massima di esercizio: 4 bar.

- Temperatura massima 90 °C.

- Contenuto d’ acqua: 60 Lt.

- Collegamento mandata e ritorno riscaldamento: Ø 2" [F]

- Perdita di carico scambiatore (DT=10°C) : 20 mbar

- Peso a vuoto: 110 Kg.

- Dimensioni di ingombro (L x P x H): 542mm x 567mm x 1495mm.

Marca ACV - Modello: E-TECH P 57