DELTA PRO PACK 45

Produttore di acqua calda sanitaria con bollitore Tank in Tank integrato a scambio indiretto.

Caratteristiche del circuito primario:

- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano ad elevato spessore.

- Scambiatore circuito primario in acciaio con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi.

- Tubi fumo dotati di turbolatori in acciaio speciale per alte temperature.

- Circolatore per impianto di riscaldamento.

- Vaso di espansione primario.

- Valvola di sicurezza primario.

- Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile.

Caratteristiche del circuito secondario (sanitario):

- Scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Circolatore per impianto di riscaldamento.

- Vaso di espansione.

- Valvola di sicurezza.

Bruciatore e regolazione:

- Abbinabile a idoneo bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio del tipo on-off.

- Omologazione del raccordo fumi per scarico del tipo B23.

- Pannello di comando precablato completo di: interruttore generale, commutatore estate/inverno, termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo manuale e termo-manometro.

- Predisposizione all’ inserimento di centralina Control Unit (opzione).

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 40 °C:

316 Lt. nei primi 10’; 1284 Lt. nei primi 60’; 1161 Lt./h in continuo.

- Potenza termica focolare: 51,0 kW (Gas / Gasolio).

- Potenza termica utile: 48,0 kW (Gas / Gasolio).

- Temperatura massima di esercizio: 90°C.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

- Dimensioni: L x P x H = 540mm x 584mm x 1760mm.

- Certificazione CE secondo la Direttiva 90/396/EEC (Direttiva apparecchi a gas).

Marca ACV – Modello: DELTA PRO PACK 45