PRESTIGE SOLO 32

Caldaia a condensazione per solo riscaldamento a gas metano per installazione murale di tipo stagno (classe C), composta da:

- Scambiatore primario autopulente in acciaio INOX.

- Unità di miscelazione gas con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore.

- Bruciatore premiscelato modulante con rampa in verticale e campo di modulazione dal 13% al 100% della potenza.

- Display elettronico completo di bottoni rotativi e tasto on/off.

- Sonda NTC di mandata riscaldamento.

- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.

- Sonda NTC di temperatura dei fumi.

- Predisposizione al collegamento di una sonda NTC esterna.

- Circolatore primario.

- Valvola di spurgo aria.

- Vaso di espansione circuito primario di capacità 12 litri.

- Raccordo camino coassiale Ø 60/100.

- Gruppo idraulico Hydro-Block comprendente valvola di priorità ACS con motore stepper, sensore di pressione impianto, sonda temperatura di ritorno, valvola di sicurezza 3 bar, attacco per circolatore.

- Centralina di regolazione climatica e controllo di fiamma ACVMAX completa di interfaccia utente, interfaccia installatore, parametri del generatore e funzione di auto-diagnosi integrata.

- Possibilità di collegare un comando remoto Room Unit (opzione) mediante interfaccia ESYS (opzione).

- Funzioni di sicurezza e diagnostica, sicurezza di mancanza acqua, controllo sonde, funzione antigelo.

Regolazione:

Centralina elettronica ACVMAX collegabile a centralina Control Unit (opzionale), attraverso interfaccia ESYS (opzionale) avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura).

- Controllo della modulazione di fiamma.

- Centralina climatica con curva programmabile.

- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.

- Priorità sul circuito sanitario.

Dati tecnici principali:

- Potenza termica focolare: 4,9 - 32 kW.

- Potenza termica utile max. 80/60°C: 31 kW.

- Rendimento utile potenza max. 80/60 °C: 96,8%.

- Rendimento utile al 100% (50/30 °C):105,0%.

- Rendimento utile al 30% (Tr=30°C) (EN 677):107,3%.

- Dimensioni di ingombro (L x P x H): 500mm x 400mm x 878mm

- Numero stelle: 4.

- Classe NOx: 5.

- Temperatura fumi potenza max. 80/60°C: 83°C.

- Temperatura max.di esercizio: 90°C.

- Pressione massima di esercizio: 3 bar.

- Perdita di carico scambiatore: 260 mbar.

- Classe di protezione elettrica: IP X4D.

- Tensione di alimentazione: 230V/50Hz.

Avente le seguenti certificazioni:

- 90/396/EEC  (Direttiva apparecchi a gas).

- 92/42/EEC (Direttiva rendimenti).

Marca ACV – Modello: PRESTIGE SOLO 32