KOMBI KOMPAKT HRE 36/30

Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, camera stagna, tiraggio forzato con corpo in fusione di lega speciale di alluminio all’interno del quale sono inseriti due distinti scambiatori di calore in rame.

- Scambiatore di calore per la produzione di acqua calda, anch’esso integrato nel corpo caldaia.

- Bruciatore modulante a premiscelazione in fibra metallica, ridotti valori di NOX E CO.

- Campo di modulazione 30-100% che permette di adattare in continuo la potenza erogata al fabbisogno termico istantaneo dell’impianto.

- Premiscelazione con gruppo Venturi per il controllo in continuo della miscelazione gas/aria.

- Apparecchiatura di controllo fiamma e gestione combustione con autodiagnosi.

- Indicazione tipo di funzionamento e blocco.

- Interruttore On/Off.

- Sensore di pressione circuito riscaldamento ed indicatore a display.

- Sonda NTC di mandata riscaldamento.

- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.

- Sonda NTC di temperatura ACS.

- Predisposizione al collegamento di una sonda NTC esterna.

- Circolatore impianto riscaldamento.

- Flussostato di comando produzione ACS istantanea.

- Valvola spurgo aria.

- Raccordo camino Ø 80 sdoppiato.

- Predisposizione al collegamento fumi aria concentrico 80/125 oppure 60/100.

- Centralina di regolazione climatica e controllo fiamma, completa di interfaccia utente, interfaccia installatore, parametri del generatore e funzione di autodiagnosi integrata.

- Possibilità di funzionamento “Confort ACS” per una rapida disponibilità di ACS.

- Possibilità di collegamento remoto ad un termostato con protocollo Open-Therm (opzione).

- Funzioni di sicurezza e diagnostica, sicurezza mancanza acqua, controllo sonde, funzione antigelo, e funzione periodica antibloccaggio del circolatore.

Regolazione

Unità di controllo a microprocessore avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo fiamma, limite di temperatura).

- Controllo della modulazione di fiamma.

Centralina climatica con curva programmabile.

- Funzione produzione istantanea acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati e prioritaria sul riscaldamento.

- Possibilità di collegamento remoto con protocollo Open-Therm

Dati tecnici principali

Potenza termica focolare: 7,2 – 32,7 kW.

Potenza termica utile max. in riscaldamento 80/60°C: 26,3 kW.

Potenza termica utile min. in riscaldamento: 80/60°C: 7,1 kW.

Potenza termica nominale max. in ACS: 31,5 kW

Potenza termica nominale min. in ACS: 8,0 kW

Rendimento utile potenza max. (80/60°C): 96,3%.

Rendimento utile al 100% (50/30°C): 103,0%.

Rendimento utile al 30% (80/60°C): 98,6%.

Dimensioni di ingombro (L x P x H): 450mm x 247mm x 710mm.

Numero di stelle: 4.

Classe NOX: 5.

Temperatura fumi potenza max. 80/60°C: 85°C.

Temperatura max. di esercizio lato riscaldamento: 90°C

Pressione max. di esercizio lato riscaldamento: 3 bar

Perdita di carico scambiatore [ÄT=20K]: 210 mbar.

Classe di protezione elettrica: IP44

Tensione di alimentazione: 230V/50Hz

Avente le seguenti certificazioni:

-	90/396/EEC (Direttiva apparecchi a gas).

-	92/42/EEC (Direttiva rendimenti).

Marca ACV – Modello: KOMBI KOMPAKT HRE 36/30