SOLAR UNIT 100

Centralina elettronica multifunzionale per la regolazione di impianti solari realizzati mediante collettori piani o sottovuoto, con controllo fino a n.2 bollitori.

Dati tecnici principali:

- N.5 ingressi per sonde di temperatura PT 1000.

- N.1 uscita per circolatore a portata variabile con funzione di controllo del numero dei giri.

- N.1 uscita programmabile.

- Funzione di innalzamento della temperatura di ritorno per l'integrazione ad impianti di riscaldamento.

- Funzione di raffreddamento del collettore solare e/o dell’accumulo tramite calcolo differenziale delle temperature rilevate.

- Funzione di protezione dell’impianto qualora la temperatura dei collettori solari oltrepassi il limite di sicurezza programmato, impostabile tra 115°C e 200°C.

- Display ampio, illuminato e ben visibile.

- Visualizzazione dei codici di errore.

- Fusibile di rete per bassa tensione 2A/T.

- Sensore di protezione contro le sovratensioni.

- Interruttore elettrico “Triac” per l’inserimento e disinserimento delle uscite 230V della centralina, composto da due diodi a collegamento antiparallelo.

- Controllo circolatore tramite PWM

- Grado di protezione elettrica: IP 40.

- Tensione di alimentazione: 230V / 50 Hz.

Dotazione di serie

N.2 Sonde di temperatura PT 1000.

Marca ACV - Modello: SOLAR UNIT 100