E-TECH W 09 TRIFASE

Caldaia elettrica murale per solo riscaldamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo in acciaio ST37/2 di elevato spessore.

- Resistenze in acciaio inossidabile Incoloy 800 amovibili fissate con guarnizioni nella parte superiore del corpo caldaia.

- Isolamento in lana di roccia.

- Elegante mantello metallico laccato bianco e sottoposto prima della verniciatura ad un trattamento di  sgrassaggio e fosfatazione.

- Pannello di comando completo di: interruttore generale, interruttori di selezione potenza, termostato di regolazione da 30°C a 85°C, termo-manometro, spia di intervento del termostato, predisposizione all’ inserimento di orologio programmatore.

Dotazione di serie:

- Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.

- Circolatore impianto riscaldamento RS 25/6.

- Vaso di espansione di capacità pari a 10 Lt.

- Valvola di sicurezza tarata a 3 bar.

- Dispositivo di spurgo aria automatico.

Dati tecnici principali:

- Possibilità di impostare la potenza massima a 8,4 kW.

- Potenza utile massima (rendimento del 100%): 8,4 kW.

- Pressione max di esercizio: 3 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 85 °C.

- Selezione potenza bistadio.

- Perdita di carico caldaia: 10 mbar.

- Tensione di alimentazione: 400V 3L+T.

- Dimensioni L x P x H: 442mm x 332mm x 763mm.

- Peso a vuoto: 45 kg.

- Collegamenti al circuito di riscaldamento Ø3/4”.

Marca ACV - Modello: E-TECH W 09 TRIFASE